Er zijn verschillende soorten boormachines verkrijgbaar: normale boormachines, klopboormachines en hamerboormachines.

Hieronder volgt een aantal tips voor het werken met een boormachine:

– Gebruik goed geslepen boren met een originele stift;

– Gebruik altijd het juiste type boor;

– Voorkom vastlopen en oververhitting door de boor regelmatig op te halen, vooral bij het  boren van diepe gaten;

– Het gebruik van een type boormachine met een variabel toerental wordt aanbevolen om het aanzetmoment zo klein mogelijk te houden;

– Denk bij het gebruik van een handboormachine aan het vastlopen, waardoor het apparaat uit de handen kan slaan;

– Bij zwaardere machines moet een slipkoppeling aanwezig zijn;

– Gebruik een boormachine met een extra handvat, waardoor het mogelijk is de machine met twee handen vast te houden;

– Leg de boormachine pas weg als deze niet meer draait;

– Gebruik alleen hulpmiddelen met een CE-keurmerk en een verklaring van de fabrikant dat het aanbrengen van deze hulpmiddelen aan de beoogde boor geen onveilige situaties veroorzaakt;

- Neem een gemakkelijke, stabiele werkhouding aan.

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, met name gehoorbescherming, is van absoluut noodzakelijk. Ook het dragen van het dragen van een veiligheidsbril is noodzakelijk.